# Технические условия

на разработку знаков индивидуального проектирования

В проекте необходимо предусмотреть следующее:

- Общие требования

  - Выполнить проектно-сметную документацию в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, СНИП (3.01.01.-85, 1.04.03-85, III-4-80).

  - Информацию об объектах притяжения участников дорожного движения необходимо размещать в соответствие с п. 5.7.22 ГОСТ Р 52289-2004, а именно:

    - Размещать на отдельном щите непосредственно под знаком индивидуального проектирования;

    - Щит должен быть конструктивно связан со знаком индивидуального проектирования;

    - Ширина щита должна ровняться ширине знака;

    - Размещать информацию на желтом фоне (цвет желтого фона должен соответствовать координатам цветности для желтого цвета дорожных знаков в соответствие с п.5.6. ГОСТ Р 52290-2004);

    - Высота щита не должна превышать 1/3 высоты знака индивидуального при высоте прописных букв не знаке 200мм и менее и ¼ при высоте прописных букв 2500мм и более.

  - При изготовлении ИЗИП применяют алмазные световозвращающие пленки (тип В по ГОСТ Р 52290-2004).

  - Маска знака должна выполняться с использованием светофильтрующих пленок, обеспечивая значение координат цветности, коэффициента яркости, коэффициентов световозвращения с требованиями ГОСТ Р  52290-2004.

  - Световозвращающая пленка, наносимая на поверхность дорожного знака, должна иметь закрытую оптическую систему, быть устойчивой к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения, знакопеременных температур, т.е. не допускать существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов после испытаний по ГОСТ 21903 и ГОСТ 27037.

  - Световозвращающая пленка, составляющая изображение дорожного знака, должна быть цельная. Не допускаются стыки и нахлесты в пределах одного цвета.

  - Клеевой слой пленки должен обеспечивать необходимую адгезию пленки к основанию знака по ГОСТ Р 52209-2004.

  - На каждом дорожном знаке должно быть установлено два элемента крепления. Элементы крепления дорожных знаков должны располагаться на верхней и нижней отбортовке строго по вертикальной оси знака. Элементы крепления дорожных знаков представляют собой Т-образную пластину, предназначенную для надлежащего фиксирования дорожных знаков на стойках.

  - Информация об объектах притяжения участников дорожного движения может включать в себя только:

    - Наименование объекта, при этом:

- цвет шрифта – черный;

- наименование объекта наносится в кириллице за исключением случаев, когда объект не имеет русскоязычного наименования;

- наименование объекта может быть продублировано в латинской транслитерации, при этом высота шрифта наименования объекта в латинской транслитерации не должна превышать высоту шрифта кириллицы;

- высота шрифта наименования объекта должна соответствовать высоте большего шрифта ИЗИП

    - Срелку (направление)

    - Расстояние до объекта, которое наносится в соотвествие с п.4.17 ГОСТ Р 52290-2004, числа должны размещаться справа от надписи.

- Технические средства регулирования.

  - Расстановку технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) выполнить с учетом существующих нормативных требований.

- Транспортное проектирование.

  - Произвести обследование на объекте существующей схемы организации движения, на предмет оборудования перекрестка дополнительными знаками индивидуального проектирования, с указанием мест наибольшего притяжения участников дорожного движения.

- Проектирование строительно-монтажных работ.

  - Типовые несущие конструкции, крепежные элементы и фундаменты использовать с учетом ветровой нагрузки, безопасности в эксплуатации и безопасности для участников движения.

  - Все несущие крепежные конструкции ТСР должны иметь оцинкованную поверхность.

- Проект на период производства работ (при ограничении движения транспорта или пешеходов):

  - Выполнить проект на период производства работ, в том числе «проект организации дорожного движения» (ПОДД) и согласовать его с требуемыми инстанциями (3-й отдел УГИБДД, Комитет по транспорту, Управление охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны Российской Федерации Санкт-Петербурга, если объект расположен на трассе федерального значения.

- Благоустройство и озеленение.

  - Выполнить восстановление и благоустройство территории в зоне производства работ.

  - Произвести озеленение территории по окончанию производства работ.

- В процессе проектирования получить согласование проектно-сметной документации со следующими организациями.

  - Управление Госавтоинспекции ГУВД по СПб и ЛО

  - СПбГУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»

  - СПбГУ «Центр комплексного благоустройства», при установке П- и Г-образных опор

  - Комитет по транспорту, при ограничении движения транспорта и пешеходов, в период строительно-монтажных работ

  - Управление садово-паркового хозяства КБДХ, при установке П- и Г-образных опор (при необходимости)

  - СПбГУ «Горэлектротранс» (при необходимости)

  - Отдел подземных сооружений Комитета по градостроительству и архитектуре (при необходимости)

- В течение всего периода эксплуатации знака индивидуального проектирования производить его техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы

- Срок действия согласования 1 год